## Slide 1: Arquiteturas de Alto Desempenho TRABALHO2 : Ordenar sequências de Valores Universidade aveiro DETI: Departamento de Eletrónica e Telecomunicações
Marta Oliveira 97613(marta.alex@ua.pt)
Bruno Silva 97931(brunosilva16@ua.pt)

## Slide 2: INCORDERROW ANÁLISE
A partir das 16 threads por bloco até às 128 threads o tempo de execução aumenta de forma ligeira, sendo que a partir das 256 threads aumenta de forma exponencial.
A organização dos dados leva a um acesso pouco eficiente por múltiplas threads. As threads acedem a áreas não contínuas da memória o que leva a uma maior ocorrência de cache misses.
O benefício de correr mais threads em paralelo só é notado até às 8 threads por bloco, a partir daí este já não compensa em relação aos cache misses.
Após análise, obtivemos 2 configurações que forneceram a melhor performance: 4 e 8 threads por bloco.
Chart: Medições
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Linha experimental | 0.12428 | 0.097532 | 0.081564 | 0.081564 | 0.092412 | 0.11816 | 0.12666 | 0.1405 | 0.22614 | 0.47324 | 1.0194
Linha Teórica | 0.12428 | 0.06214 | 0.03107 | 0.015535 | 0.0077675 | 0.0038837 | 0.0038837 | 0.0038837 | 0.0038837 | 0.0038837 | 0.0038837
Variação do valor das threads por bloco

## Slide 3: INCORDERROW ANÁLISE
O melhor resultado no "desempate" entre as 4 e 8 threads por bloco foi obtido para as 4 threads, organizadas em (2, 2).
O melhor resultado obtido após a variação da grid dos blocos foi a configuração inicial (256 blocos em x) .
Melhor configuração obtida: (256, 1, 1), (2, 2, 1).
Média de tempo de execução do CPU: 6,2E-01 s
Conclusões
Apesar da memória não estar mapeada da melhor forma e de o tempo de execução da GPU não ter diminuído da maneira prevista teoricamente, a performance da GPU foi superior à do CPU.
Chart: Medições
| (4,1,1) | (2.2,1) | (1,4,1)
 | 0.081818 | 0.076978 | 0.083342
Chart: Medições
| 256,1,1 | 128,2,1 | 64,4,1 | 32,8,1 | 16,16,1 | 8,32,1 | 4,64,1 | 2,128,1 | 1,256,1
Medições | 0.076978 | 0.08226 | 0.08174 | 0.079448 | 0.081856 | 0.079396 | 0.077882 | 0.082828 | 0.081818
Variação da grid das threads por bloco
Variação da grid dos blocos

## Slide 4: IncOrderColumn ANÁLISE
Em geral, embora não exista uma variação muito acentuada nos tempos de execução obtidos, conseguimos ainda assim observar uma diminuição mais acentuada do tempo entre as 2 e as 4 threads por bloco
Melhor resultado obtido para 32 threads por bloco. Tendo em conta que este valor corresponde ao tamanho das warps da GPU utilizada, concluímos que quando existe uma ocupação total das warps é alcançada uma melhor performance.
Como neste caso as threads vão aceder a áreas contínuas de memória, sempre que uma thread aceder a um novo valor da sequência, existe uma maior probabilidade de esse elemento não estar presente na cache pois cada elemento da sequência está mais distante.
O tempo de execução manteve-se constante dado que é introduzido um atraso por cada acesso à sequência que necessita que o valor seja retirado da memória principal, sendo este aproveitado pelo core para executar outra warp. Esta é também a razão para o tempo de execução não diminuir como foi teoricamente previsto.
Chart: Medições
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Linha experimental | 0.23402 | 0.20734 | 0.15518 | 0.1535 | 0.15166 | 0.14234 | 0.14668 | 0.15126 | 0.1554 | 0.16044 | 0.16946
Linha teórica | 0.23402 | 0.11701 | 0.058505 | 0.029253 | 0.014626 | 0.0073131 | 0.0073131 | 0.0073131 | 0.0073131 | 0.0073131 | 0.0073131
Variação do valor das threads por bloco

## Slide 5: incOrderColumn ANÁLISE
Chart: Medições
| (32,1,1) | (16,2,1) | (8,4,1) | (4,8,1) | (2,16,1) | (1,32,1)
 | 0.14234 | 0.16014 | 0.15832 | 0.15886 | 0.17062 | 0.19696
Chart: Medições
| (32,1,1) | (16,2,1) | (8,4,1) | (4,8,1) | (2,16,1) | (1,32,1)
 | 0.14234 | 0.14266 | 0.14276 | 0.1414 | 0.14268 | 0.14206
Variação da grid das threads por bloco
Variação da grid dos blocos
Após concluirmos que 32 threads por bloco nos forneceu a melhor performance, variámos a configuração da grid das threads por bloco, sendo que a melhor performance continuou a ser a das 32 threads por bloco.
O melhor resultado obtido após a variação da grid dos blocos foi a configuração (4, 8)
Melhor configuração obtida: (4,8,1),(32,1,1)
Média de tempo de execução do CPU: 9,05 s
Conclusões
A performance da GPU foi superior à do CPU, sendo isto justificado pelo facto do CPU ordenar as sequências de valores de forma sequencial, e como estes valores não são contínuos na memória existe um número elevado de cache misses.